Switch 10-gigabitowy UTP7624GE

Zdjęcie produktu	Schemat i rozmiary

        CHARAKTERYSTYKA
- Interfejs:
  - 24x port RJ45 (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)
  - 4x slot SFP+ UpLink (10Gbps)
- Przepustowość: 128G
- Funkcje przełącznika warstwy 2 (L2)
- Wsparcie dla transmisji wideo 4K UltraHD
- Zabezpieczenia: ESD, przeciwprzepięciowe
- Konfiguracja i zarządzenie przez www - port console
- Technologie: 4K VLAN, QoS, SNMP V1/V2/V3, Plug and play, Hot-Pluggable
- Zasilanie: AC 230V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UTP7624GE
Interfejs
Link	24x port RJ45 (10/100/1000Mbps, Base-T)
Uplink	4x slot SFP+ (10Gbps, Base-X)
Konsloli	1x port RJ45
Zasięg
Link (Ethernet)	> 100m
UpLink (optyczny)	W zależności od zastosowanego modułu SFP
Funkcje
Obsługa standardu	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3X, IEEE802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE802.3ae
Przepustowość	128Gbps
Bufor pakietów	12Mb
Pasmo przekazywania pakietów	95.2Mpps
Wielkość tablicy MAC	16K
Technologie	4K VLAN, QoS, SNMP V1/V2/V3, Plug and play, Hot-Pluggable
Zacisk przewodu ochronnego	Tak
Konfiguracja przez www	Tak, poprzez port Console
Zabezpieczenia
Przeciwprzepięciowe	6KV, IEC61000-4-5
ESD	6KV/8KV, IEC61000-4-2
Zacisk przewodu ochronnego	Tak
Pozostałe:
Typ obudowy	Desktop / RACK (uchwyty w zestawie)
Sygnalizacja optyczna LED	Tak
Zasilanie	AC 100~240V, 50/60Hz
Pobór mocy	60W
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 70°C
Wilgotność	10 ~ 90% (bez kondensacji)
Wymiary	440×222×44mm
Waga	ok. 3kg